## Slide 1: PROGETTI
Mauro Mosca - Università di Palermo

## Slide 2: Progetto 1
Si progetti un timer in grado di contare i secondi sino a 60 e di visualizzare il conteggio in due display. Arrivato a 60, il timer inizi nuovamente a contare da zero.
Il timer deve essere provvisto anche di un comando di RESET esterno per fare ripartire il conteggio da zero.
Si preveda lo spegnimento degli zeri non significativi.

## Slide 3: Schema a blocchi (1)
Contatore per 60
Decoder
BCD-7 seg.
Decoder
BCD-7 seg.
Multivibratore
Astabile
(1 Hz)
4
4
7
7
RESET
CK

## Slide 4: Progetto 2
Progettare il seguente gioco (per due giocatori) in forma elettronica: il giocatore A compone un numero da 1 a 9 tramite un tastierino numerico, mentre il giocatore B deve indovinare il numero composto dal giocatore A agendo su un altro tastierino.
Un display visualizza il numero di tentativi impiegati da B per indovinare il numero.
Il sistema è dotato di tre LED di segnalazione (L1, L2, L3) che si accendono ogniqualvolta B effettua un tentativo:
L1 si accende quando il numero viene indovinato,
L2 si accende quando il numero composto da B è minore di quello composto da A, mentre
L3 si accende nel caso contrario.
Il sistema è inoltre provvisto di un unico comando di RESET.

## Slide 5: Schema a blocchi (2)
1
2
3
4
5
9
7
8
6
1
2
3
4
5
9
7
8
6
Codifica
A
Codifica
B
Memoria
A
Memoria
B
Confronto
Conteggio
tentativi
Decoder
BCD-
7 seg
9
9
4
4
4
4
4
7
L1
L2
L3
SYNCA
SYNCB
RESET
x
x
x
Reset

## Slide 6: Progetto 3
Un sistema deve consentire a sette impiegati che occupano sette uffici diversi di richiedere l’intervento di un tecnico specializzato. Ciascun impiegato dispone di un pulsante per effettuare la chiamata e di un LED che, nel caso risulti acceso, indica che è stato già richiesto un intervento. Qualora un intervento sia stato richiesto non è possibile richiederne altri, sino a quando il LED non risulterà nuovamente spento (il sistema, cioè, non deve accettare altre chiamate).
Il tecnico, a sua volta, dispone di un display che indica il numero dell’ufficio che ha richiesto l’intervento e di un comando di RESET tramite il quale può riattivare le chiamate e spegnere i LED negli uffici degli impiegati.
In caso di chiamate contemporanee, il sistema deve garantire il rispetto della struttura gerarchica, ossia che venga servita quella con priorità più alta.

## Slide 7: Schema a blocchi (3)
1
2
3
4
5
6
7
Pulsanti
Codificatore
a priorità
Memoria
codice
stanza
Memoria
segnalazione
chiamata
(«flag»)
Decoder
driver
Adattatore
corrente
7
7
RESET
SC
RSP
A0
A1
A2
A
B
C
SC: segnalazione
chiamata
RSP: richiesta
servizio pendente

## Slide 8: Progetto 4
Progettare un generatore di codici a 4 bit nel modo che segue:
- pigiando il tasto A si ottiene la parola 1000;
- pigiando il tasto B si ottiene la parola 1100;
- pigiando il tasto C si ottiene la parola 1110;
- pigiando contemporaneamente i tre tasti si ottiene la parola 1111.
I codici generati vengono inviati UNA SOLA VOLTA ad un'unica uscita seriale (di tipo TTL compatibile) con frequenza pari a 10 kHz. Se i tasti vengono premuti per più di un secondo, la parola selezionata viene inviata nuovamente all’uscita, una sola volta ogni secondo, sino a quando i tasti non vengono rilasciati.

## Slide 9
Schema a blocchi (4)
Selezione
parola
(rete
combinatoria)
Caricamento dati
(PISO)
D0
D1
D2
D0÷D3
D3
A
B
C
Clock
10 kHz
CK
Contatore
per 10k
LOAD
OUT
RELOAD
EN CK

## Slide 10
In un sistema sperimentale di votazione elettronica per un piccolo villaggio di 200 elettori, è possibile votare il candidato sindaco (tra due aspiranti) ed una tra quattro liste politiche. I dati vengono inviati dal seggio elettorale per via seriale ad un sistema che li elabora, li memorizza e li conta. I dati, inviati ad una frequenza di 10 kHz, hanno la seguente forma:
dove: “1” è il bit di sincronismo, “2” è il bit che indica il candidato sindaco, “3” e “4” indicano la lista prescelta.
Progettare il sistema di elaborazione in modo che esso riceva i dati da un’unica linea (e che questi non vengano inviati contemporaneamente), li conti e li assegni opportunamente.
Ogni 10 voti si attiva, inoltre, una breve suoneria per circa 1 secondo, ottenuta tramite un’onda quadra di f = 1 kHz e ampiezza 600 mV inviata ad un altoparlante da 4,5 W e 8 W.
1
2
3
4
Progetto 5

## Slide 11
Schema a blocchi (5)
SIPO
Demux 2 uscite
EN
CK
Contatore
x 4
Clock
10 kHz
(con
attivazione)
sindaco
”a“
D0÷D3
Demux 4 uscite
Contatore x 200
Contatore x 200
Contatore x 200
Contatore x 200
Contatore x 200
Contatore x 200
Contatore x 10
Finestra
temporale (1 s)
RESET
CK
S
L0
L1
CK
CK
9
9
9
9
9
9
L00
L01
L10
L11
S0
S1
SOUND EN
600 mV
t
–600 mV
1 kHz
A = 10
sindaco
”b“
lista
”1“
lista
”2“
lista
”3“
lista
”4“

## Slide 12: Progetto 6
Un sistema di trasmissione dati riceve un impulso d’ingresso che può avere ampiezza pari a 5 V o a 10 V. In base all’ampiezza di tale segnale si deve generare un treno di impulsi TTL-compatibili la cui frequenza è pari a 5 kHz se l’ampiezza del segnale d’ingresso è 5 V, oppure uguale a 10 kHz se l’ampiezza è 10 V.
Gli impulsi vengono inviati su un unico canale di trasmissione ad un apparato periferico, il quale deve riprodurre un impulso TTL-compatibile avente durata 20 ms nel caso in cui la frequenza del segnale ricevuto sia pari a 5 kHz, altrimenti avente durata 10 ms nel caso in cui la frequenza sia pari a 10 kHz.
Si dispone di un solo clock di tipo TTL a frequenza pari a 20 kHz.
Si richiede lo schema a blocchi del sistema di trasmissione (compreso di clock) e dell’apparato periferico, il progetto di ogni singolo blocco e la relazione tecnica

## Slide 13: Schema a blocchi (6)
Comparatore
a finestra
Decodifi-
catore
D
EN
Avviso impulso
(Limitatore 5 V)
Flag
Divisore
per 4
Divisore
per 2
Clock
20 kHz
Contatore
per 100
F
S5
S10
CK
CK
EN
OUT
5 kHz
OUT
10 kHz
IN
OUT
5 kHz
OUT
10 kHz
PULSE
IN
PULSE
OUT
5 V
10 V
10 ms
20 ms
- Trasmittente
- Ricevente

## Slide 14: Progetto 7
La polizia stradale di una provincia del nord Italia commissiona alla vostra ditta, specializzata nella progettazione di apparecchiature elettroniche, un pannello luminoso a LED “intelligente” che riporti la massima velocità consentita per gli autoveicoli in transito.
Tale display deve essere sistemato in un tratto autostradale dove la visibilità è spesso molto bassa a causa delle frequenti nebbie e delle forti piogge.
Il display deve essere gestito da un circuito elettronico al quale sono collegati due sensori: uno di pioggia ed uno di nebbia. Il sensore di pioggia permette di stabilire la quantità di acqua caduta all’ora per unità di superficie. Esso fornisce un segnale di tensione Vp in continua, espresso dalla seguente formula:
dove Q è la quantità di acqua caduta misurata in litri all’ora e per metro quadrato. Il sensore di nebbia è invece realizzato tramite un diodo LED ed un fotodiodo posti ad una determinata distanza l’uno rispetto all’altro. In presenza di nebbia, l’intensità luminosa proveniente dal LED captata dal fotodiodo si riduce drasticamente. Empiricamente si osserva che se la corrente In proveniente dal fotodiodo è inferiore a 10 mA, si è in presenza di nebbia.
La massima velocità consentita visualizzata sul display deve essere dipendente dalle condizioni meteorologiche, secondo la seguente tabella:
presenza di nebbia |  | NO |  |  | SÌ | 
pioggia caduta [litri/(h∙m2)] | 0 | < 5 | > 5 | 0 | < 5 | > 5
velocità riportata sul display [km/h] | DISPLAY SPENTO | 90 | 70 | 70 | 50 | 50
Per la realizzazione del prototipo dimostrativo si possono utilizzare dei piccoli display a LED a 7 segmenti.
Si richiede lo schema a blocchi del pannello e del sistema elettronico di gestione del pannello stesso, il progetto di ogni singolo blocco e la relazione tecnica.

## Slide 15: Schema a blocchi (7)
Condizionamento
e confronto
(sensore pioggia)
Decodifi-
catore
Generazione
«9» binario
EN90
IN RAIN
Condizionamento
e confronto
(sensore nebbia)
Generazione
«7» binario
Generazione
«5» binario
Signal
mixer
Decoder
driver
4
4
4
4
7
IN FOG
Decoder
driver
7
EN70
EN50
DSP OFF
0 0 0 0
DECINE
UNITÀ

## Slide 16: Progetto 8 (bonus)
Progettare un cronografo digitale per gare podistiche che mostri su un display i centesimi di secondo, i secondi e i minuti (sino a 59).
Il cronografo deve essere provvisto di un tasto di START e di uno di RESET; il conteggio viene bloccato premendo una seconda volta sul tasto di START. Il conteggio può essere bloccato pure nel caso in cui, ad un opportuno ingresso del cronografo, giunga un segnale proveniente da una cellula fotoelettrica posta sul traguardo. Nel momento in cui il concorrente taglia la linea del traguardo, la cellula fotoelettrica non invia alcun segnale (corrente nulla), altrimenti essa genera una corrente costante di 50 mA.
Lo studente dispone di un clock a qualsiasi frequenza, settabile e resettabile tramite un impulso.
Si progetti il circuito elettronico del cronografo riportando:
- lo schema a blocchi completo;
- il progetto di ogni singolo blocco;
- la relazione tecnica.

## Slide 17: Progetto 9 (bonus)
I clienti di un ufficio postale possono prenotarsi a due turni differenti e – a tal scopo – ritirano un biglietto con una lettera e con un numero. I numeri sono sequenziali e vanno da 0 a 99 per ripetersi successivamente. La lettera può essere una “c”, qualora il cliente desideri mettersi a turno per servizi “Banco Posta” (conti correnti, pagamenti, etc.), oppure una “b” se il turno scelto è quello dei “Servizi Postali” (ritiro pacchi, invio lettere, raccomandate, etc.). Il numero ovviamente indica la propria posizione nel turno prescelto.
L’ufficio ha tre sportelli e gli impiegati dispongono ciascuno di un pulsante per l’avanzamento del turno, che viene indicato alla clientela mediante un apposito display a 4 cifre: la prima cifra indica il numero dello sportello (1, 2 o 3) che ha richiesto l’avanzamento del turno e che risulta pertanto libero; la seconda cifra indica il tipo di servizio svolto dallo sportello in quel momento (“c”, o “b”); le ultime due cifre indicano la posizione del turno chiamato e ovviamente avanzano in modo progressivo da 00 a 99 (per poi ripetersi), ad ogni pressione di uno dei pulsanti da parte degli impiegati. Il cliente con il biglietto corrispondente alla lettera indicata dalla seconda cifra del display e il numero coincidente con le due ultime cifre, si può recare allo sportello indicato dalla prima cifra del suddetto display.
I tre sportelli stabiliscono quale tipo di servizio chiamare (“c”, o “b”) automaticamente secondo il seguente modo: ogni quattro servizi di tipo “c”, ne viene chiamato uno di tipo “b”. Questa particolare modalità viene adottata a causa del fatto che i servizi “Banco Posta” (“c”), vengono richiesti generalmente dai clienti con una frequenza doppia rispetto ai “Servizi Postali” (“b”). Pertanto la sequenza che comparirà nelle ultime tre cifre del display sarà del tipo: c01, c02, c03, c04, b01, c05, c06, c07, c08, b02, …
Si richiede: lo schema a blocchi dell'apparecchiatura, il progetto di ogni singolo blocco e la relazione tecnica.